TP n°15 : Les convertisseurs analogique numérique (CAN)

But de la séance :

- Revoir le montage comparateur

- Réaliser un convertisseur numérique analogique

## Le montage comparateur

- Réaliser le montage suivant en utilisant un amplificateur opérationnel (alimenté avec une tension symétrique +15 V / -15 V)

- Mesurer la tension positive aux bornes de la pile. On notera cette tension U-

- Brancher la pile sur l’entrée E- de l’amplificateur (attention aux bornes)

- Brancher sur l’entrée E+ un générateur variable de tension continue.

- Brancher dans le circuit deux multimètres afin de mesurer les tensions U+ et Us.

- Faire varier la tension U+ délivrée par le générateur entre 0 V et 6 V.

- Faire un tableau présentant pour différentes valeurs de U+ judicieusement choisies, les valeurs de U+ ; U- ; U+-U- et Us.

- Conclure : donner l’intérêt de ce montage

- Placer entre la sortie S et la masse une résistance de 100 ( en série avec une DEL (passante de S vers M). Faire varier la tension U+ de 0 à 6 V. Interpréter vos observations.

Ne démonter pas ce circuit, vous en avez besoin pour la suite de l’étude

- Le montage R-2R sur 3 bits associé à un montage comparateur.

- Réaliser à nouveau le montage R-2R sur 3 bits sur une autre plaque de connexion (voir le TP n°14)

- Remplacer la pile du montage comparateur en y plaçant à la place la tension U du montage R-2R.

- Fixer la tension du générateur variable de tension continue branchée sur la borne E+ du comparateur à une valeur comprise entre 0 et 5 V. Noter sa valeur U+.

- Compléter le tableau 1 ci-dessous. Refaire la même chose en modifiant la valeur de U+ puis en complétant le tableau 2 (U+ toujours compris entre 0 et 5 V)

| I2 | I1 | I0 | U | Etat de la DEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |

Tableau 1 : U+=…….

| I2 | I1 | I0 | U | Etat de la DEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |

Tableau 2 : U+=…….

- Vous venez de réaliser un convertisseur analogique numérique. La tension analogique converti est la tension U+, sa valeur convertie en binaire correspond à l’état des interrupteurs I2, I1, I0 avant que la DEL ne passe à l’état bloqué (éteinte). Quelle est alors la valeur en binaire de la tension U+ pour le tableau 1 ? pour le tableau 2 ?

- Que faut-il faire pour améliorer la précision de la conversion ?

- Le montage R-2R sur 8 bits associé à un montage comparateur.

- Connecter le module R-2R au module DEL.

- Alimenter le module DEL (alimentation symétrique -15 V ; 0 V ; +15 V à l’aide du boîtier Eurosmart +12V ; 0V ; -12 V).

- Observer le module R-2R. Repérer sur la plaque le montage R-2R câblé sur 8 bits puis le montage comparateur.

- Relier la sortie analogique de la plaque du module R-2R à l’entrée E- du comparateur du module R2R. Quel est l’équivalent de ce branchement par rapport à votre  montage précédent ?

- Brancher entre l’entrée E+ et la masse du montage comparateur le générateur de tension variable continu.

- Fixer la tension du générateur variable à une valeur comprise entre 0 et 5 V. Noter sa valeur U+.

- Ouvrir le logiciel Elwin. Avec le bouton DEL verte du logiciel ELWIN, envoyer des valeurs d’octets aux modules DEL+R-2R.

- Noter la valeur en binaire de la tension convertie.

- Rappelez la relation permettant de trouver la tension analogique en sortie du montage R-2R en fonction de la valeur k (en décimale) envoyée par Elwin au module DEL.

- Vous devez pouvoir ainsi retrouver la tension du générateur variable de tension continue.

Vous venez de comprendre le principe d’un Convertisseur Analogique Numérique.

- Si toutefois vous n’aviez pas encore compris son fonctionnement, cliquer sur CAN du menu du logiciel ELWIN puis ensuite sur principe. Expliquer ce que vous observer.