TP n°6 : Etude du montage comparateur.

Objectif : utiliser un amplificateur opérationnel comme comparateur.

- Fonctionnement du montage comparateur.

Le montage comparateur utilise un amplificateur opérationnel. Pour comprendre ce que fait un montage comparateur, vous allez le réaliser puis tracer sa caractéristique de transfert.

- Alimentation de l’amplificateur opérationnel.

- Repérer sur l’amplificateur opérationnel, les bornes –15V et +15V

- Pour alléger le schéma, l’alimentation +15V/0V/-15V de l’AO n’est pas représentée, cependant il faut toujours commencer le montage par celle-ci. Relier l’AO à l’alimentation Jeulin 281-051 (-15V/0V/+15V), la borne 0V sera reliée à un point quelconque, noté M, de la plaque de connexion qui sera la masse du montage.

Manipulation

- Les tensions UAM et UBM seront fixées grâce à deux générateurs de tension continue réglable.

- Brancher un voltmètre pour mesurer UAM. Fixer UAM à 3V. Ne plus modifier ce réglage. (on vérifiera qu’au cours de la manipulation que UAM reste fixe, sinon, on ajustera UAM à 3V).

- Brancher 2 autres voltmètres permettant de mesurer les tensions UBM et US.

- Faire varier UBM de –2V à +8V puis relever dans un tableau les valeurs des tensions UBM et US.

- Exploitation des résultats

- Utiliser la loi d’additivité des tensions pour donner l’expression de UAB en fonction de UBM et UAM.

- Compléter votre tableau, en calculant pour chaque mesure la valeur de la tension UAB.

- Tracer la caractéristique de transfert de ce montage, c’est-à-dire le graphique US=f(UAB). On utilisera

pour cela Synchronie en mode tableur et grapheur.

- Interpréter le graphique obtenu : donner la valeur de US en fonction du signe de la tension UAB.

- Résumer le rôle de ce montage puis justifier alors le nom de « montage comparateur ».

- Utilisation de la tension de sortie du montage comparateur.

- Manipulation

- Compléter le montage précédent par le circuit ci-contre, monté sur une plaquette

- Faire varier UBM de –5V à 5V. Décrire ce que vous observez.

- Interprétation

- Quel est le rôle des résistances de 1 k( ?

- Les deux DEL peuvent-elles s’allumer en même temps ? Envisager les deux cas possibles suivant le sens du courant.

- Expliquez ce que vous observez en vous reportant à la caractéristique de transfert du montage comparateur.

Conclusion : ce qu’il faut retenir de ce TP.

L’amplificateur opérationnel doit toujours être alimenté par une tension symétrique +15V/0V/-15V, la borne 0V constituant la masse du montage. L’amplificateur opérationnel permet de faire différentes opérations sur les tensions, en particulier comparer deux tensions.

Pour le montage comparateur, on a la tension de sortie :

  - Us(+15 V si ………………

  - Us( -15 V si……………….

Le ………… de la tension de sortie permet alors de ………… les deux tensions d’entrées UAM et UBM

Exercice d’application

L’amplificateur opérationnel permet de faire différentes opérations sur des tensions en fonction du montage dans lequel il est utilisé. Le montage que l’on étudie dans cet exercice est appelé montage amplificateur inverseur.

- Que faut-il brancher en premier lorsqu’on réalise un montage comprenant un amplificateur opérationnel ?

- On veut mesurer la tension USM. Ajouter, sur le schéma, l’appareil de mesure permettant de réaliser cette mesure (indiquer ses branchements).

- Sur ce montage, on mesure les tensions UEM et USM. Flécher ces tensions.

- Les mesures réalisées sont présentées dans le tableau ci-dessous. Compléter la dernière ligne du tableau en calculant, pour chaque mesure, le rapport .

| UEM (V) | -0,60 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USM (V) | 11,96 | 10,02 | 7,99 | 6,01 | 3,98 | 1,95 | -1,96 | -3,99 | -5,99 | -8,02 | -10,05 | -12,00 |
| (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Comparer  et . Justifier alors le nom “amplificateur inverseur” du montage.

# Text boxes

-

-

+

+

UAM

UBM

E-

E+

US

S

M

US

1 k(

rouge

verte

1 k(

(

(

A

B

M

S

E

E+

E-

R1=50 (

R2=1 k(