TP n°8 : Etude d'une DEL infrarouge et d'un phototransistor

Objectifs : étudier deux composants électroniques : une DEL I.R et un phototransistor afin de réaliser au TP prochain un lecteur de code barre.

- Etude d'une diode électroluminescente infrarouge (DEL I.R)

- Les infrarouges

Le soleil émet de la lumière. Parmi la quantité de lumière émise par celui-ci on peut distinguer plusieurs types de rayonnement :

- le rayonnement du visible : c'est celui que perçoit l'œil. Ce qui le caractérise c'est sa couleur.

- Les ultraviolets : c'est un rayonnement invisible. C'est celui qui vous permet de bronzer l'été et qui est responsable des coups de soleil.

- Les infrarouges : c'est aussi un rayonnement invisible. La peau est sensible à ce rayonnement car il provoque une sensation de chaleur.

- la DEL  I.R

Caractéristiques nominales : I=100 mA pour Udiode=1,40V

On étudie le montage ci-contre. La diode I.R est branchée en série avec une résistance de protection aux bornes d'un générateur de tension continue.

- Pour une tension aux bornes du générateur égale à 5,0V, calculer la valeur minimale Rp de la résistance de protection pour respecter  les caractéristiques nominales de la diode.

- Choisir une valeur normalisée pour Rp. Justifier votre choix.

- Réaliser le circuit électrique sur la plaque de connexion.

- Comment s’assurer simplement que la diode émet des infrarouges ?

- Etude d'un phototransistor.

- Le transistor

- Description

Le transistor classique est un tripôle : il possède trois bornes repérées par les lettres B (la base), E (l'émetteur) et C (le collecteur).

b) principe de fonctionnement

Le transistor

Une résistance R de 470( en série avec un interrupteur est branchée aux bornes d'un générateur délivrant une tension continue de 5,0V. Un ampèremètre permet également de mesurer l’intensité du courant.

- Supprimer (à l'aide du bouton crocodile   ) l’interrupteur précédent puis modifier votre montage précédent afin de simuler celui ci-contre (utilisé le transistor repéré par le n°36).

- Faire varier la tension UBE entre 0,1 V et 0,8 V par saut de 0,1V.

- Noter pour chaque valeur de UBE l’intensité du courant qui traverse la résistance R de 470( ainsi que la tension UCE. Faire apparaître vos résultats de la simulation dans un tableau (un courant de l’ordre du microampère sera considéré comme nulle)

- Conclure : Le transistor  joue le rôle d'un interrupteur commandé. Expliquer ce rôle. Comment est-il commandé ? Où est l'interrupteur ?

- Le phototransistor

a) Principe de fonctionnement

Pour le phototransistor, la base (borne B) est reliée dans le composant à l'émetteur (borne E) : c'est donc un dipôle qui est repérée  par ses bornes C et E. Le passage du courant de C vers E est commandé par de la lumière Infrarouge captée par le composant.

- Supprimer sur votre circuit précédent le générateur branché aux bornes B et E du transistor.

- Remplacer le transistor par un phototransistor accompagné d'une lampe (composant n°20).

- Simuler votre circuit puis noter vos observations.

- Le phototransistor peut-il aussi jouer le rôle d’un interrupteur commandé ? Expliquer.

- Association de la DEL IR avec le phototransistor.

On étudie maintenant le circuit électrique suivant (obtenu en combinant le précédent avec celui du I)

Compléter le texte suivant expliquant le fonctionnement du circuit :

- Quand l’interrupteur du circuit 1 est fermé, la ………  fonctionne dans ses conditions ……………….. . Elle émet des ……..-……… qui sont captés par le ……………………. qui laisse passer le ………. du circuit 2. Le phototransistor se comporte alors comme un  ………………    ……………..  et la tension UCE à ses bornes est de ……….. .

- Quand l’interrupteur du circuit 1 est ouvert, la …..……  n’émet plus d’…….…..-…….…… . Le phototransistor ne laisse plus passer le ………….. et il se comporte alors comme un  ………………    …………….. : la tension UCE à ses bornes est de ……….. .

- Réaliser sur une même plaque de connexion les 2 circuits afin de vérifier vos prévisions. On utilisera le même générateur 5 V continue pour les 2 montages ainsi qu’un voltmètre pour mesurer la tension UCE aux bornes du phototransistor et un ampèremètre pour mesurer l’intensité du courant dans le circuit 2.

# Text boxes

+

# RpP

# A

5V

B

C

E

- Flécher la tension positive aux bornes de la résistance.

- En déduire  l'intensité du courant qui traverse le circuit.

- Vérifier vos calculs en le simulant à l'aide de Crocodile physics. On utilisera les composants n°1, 8, 25 et 45 pour réaliser son circuit (voir fiche d’utilisation de Crocodile physics dans le classeur bleu)

E

C

47 (

470 (

UBE

C

E



