Fiche méthode n°6 : Comment réaliser une acquisition automatique avec Synchronie ?

Problème : on souhaite utiliser le boîtier Bora pour faire une ou plusieurs acquisitions de tensions qui varient dans le temps. Les mesures de tensions effectuées  par le boîtier Bora se font entre la masse du boîtier (borne noire) et l’une des  entrées rouges EA0, EA1…. , EA7. Dans tout ce qui suit on note X le numéro de l’entrée (X=0,1… ou 7)

| n° | Tâches |
| --- | --- |
| 1 | Brancher la masse du montage et l’entrée EAX pour réaliser la mesure de la tension à étudier. |
| 2 | Cliquer sur l'icône Synchronie 2000 dans le dossier mpi du bureau de Windows |
| 3 | Cliquer sur Paramètres du menu principal. |
| 4 | Cliquer sur le bouton X pour paramétrer l’entrée EAX. Ex : pour l’entrée EA0, cliquer sur le bouton 0 |
| 5 | Pour faire une acquisition automatique, choisir le mode automatique, pour l’entrée EAX dans la rubrique configuration matérielle. |
| 6 | Si vous utilisez un capteur reconnu par Synchronie ou étalonné, choisir dans la rubrique Capteur celui qui vous convient puis passer au point 9 (changer le style en prenant des croix ). |
| 7 | Sauf indication particulière, choisir le calibre -10/+10. |
| 8 | Entrer le nom de la variable mesurée et son unité, Changer le style en prenant des croix et la couleur (noire), |
| 9 | Si vous voulez porter la variable mesurée en ordonnée sur un graphique, cocher le numéro de la fenêtre contenant ce graphique. Si vous voulez porter cette variable en abscisse, ne cochez aucune fenêtre. |
| 10 | Cliquer sur l’onglet Acquis |
| 11 | Dans la rubrique Réglages, indiquer le nombre de points à acquérir. |
| 12 | Dans la rubrique Courbes, vous avez la possibilité de Remplacer ou ajouter à votre graphique les nouvelles acquisitions |
| 13 | Dans la rubrique Durée, indiquer la durée de l'acquisition. Synchronie modifie alors automatiquement la durée qui va s'écoule entre deux mesures (Echantillon) |

Remarque : on peut paramétrer l'acquisition avec un déclenchement automatique dès que l'entrée EAX atteint un niveau de tension. Pour cela, choisir la source EAX dans la rubrique déclenchement puis indiquer le niveau de déclenchement et la condition (sens montant ou descendant)

| 14 | Cliquer sur l'onglet Fenêtres puis modifier l'échelle en Y (calibrer sur EAX) |
| --- | --- |
| 15 | Valider par Ok. |
| 16 | Cliquer sur Exécuter dans le menu principal puis acquérir signaux (ou raccourcis clavier F10) |

Fiche méthode n°7 : Comment étalonner un capteur avec Synchronie 2000 ?

Problème : on dispose d’un capteur qui possède une sortie analogique, c'est-à-dire que la tension en sortie est une fonction affine de la grandeur physique mesurée puis celui-ci.  On souhaite utiliser ce capteur pour faire une acquisition pas à pas ou automatique.

| n° | Tâches |
| --- | --- |
| 1 | Brancher le capteur (sortie et masse) entre la masse et l’entrée EAX (X=0,1… ou 7) du boîtier Bora. |
| 2 | Cliquer sur l'icône Synchronie 2000 dans le dossier mpi du bureau de Windows |
| 3 | Cliquer sur Matériel du menu principal puis capteurs |
| 4 | Cliquer sur ajouter. Renseigner les rubriques « Descripteur » (c'est-à-dire le nom du capteur), « nom » (nom de la grandeur mesurée) puis « unité ». |
| 5 | Cliquer sur Etalonner. Choisir l’entrée utilisée ainsi que le calibre. |
| 6 | Entrée au clavier la valeur affichée par le capteur puis capturer la tension de sortie correspondante en cliquant sur le bouton |
| 7 | Répéter la même opération pour une autre valeur de la grandeur physique à étalonner. |
| 8 | Valider par Ok, Ok puis fermer. |

Pour utiliser le capteur, dans la boite de dialogue « Réglages des paramètres » choisir  dans la rubrique « Capteur » celui que vous venez d’étalonner par son nom.